## Slide 1
Loop
Engineering
让 AI 围绕目标持续推进
工程反馈闭环与嵌入式开发实践
Notes: 建议分享时长约 20–25 分钟。先建立闭环概念，再解释验证、状态和停止规则，最后用 UART 协议解析教学案例落地。本文中的协议约束、模拟迭代和成本数字均为教学假设，不代表真实项目测试。

## Slide 2
Loop Engineering 的工作对象
把目标、反馈与下一步动作组织成可运行的系统
02
目标 + 执行 + 可检验反馈 + 下一步决策
工作方式 | 谁推动下一步 | 如何结束
逐次交互 | 人阅读结果后再下指令 | 人判断已经足够
工程闭环 | 控制器根据反馈选择动作 | 验收通过或触发退出规则
控制器负责流程，模型负责候选方案，验证器负责证据。
Notes: 这里讨论的是 AI agent 的任务闭环。人给出目标和约束，系统根据证据决定继续、结束或交还人处理。持续推进可以发生在一次任务内部，并不要求定时调度。循环执行也不保证改进，反馈必须影响下一轮决策。

## Slide 3
一次迭代的五个阶段
失败结果进入下一轮，形成修正动作
03
阶段 | 执行内容 | 留下什么
01 DISCOVER | 发现任务与当前失败 | 基线、输入、待办
02 PLAN | 选择一个可验证的小步骤 | 方案与预期变化
03 EXECUTE | 执行修改或调用工具 | 候选产物
04 VERIFY | 对照目标检查结果 | 通过 / 失败 / 未知
05 ITERATE | 记录反馈并决定下一步 | 继续 / 结束 / 交还人工
Notes: Discover 先读取当前真实状态，避免根据过期记录工作。Plan 选择最有价值的下一步。Execute 实施有限变更。Verify 对照固定验收规则验证具体产物。Iterate 将发现的问题和已尝试的策略写回状态，再计划下一次动作。成功和阻塞都可以成为本次运行的终点。

## Slide 4
闭环的三个关键约束
它们决定重复运行能否形成有效进展
04
01
Verify：验证
哪些证据可以拒绝一个错误结果？
02
State：状态
已经尝试什么，失败在哪里，下一步依据是什么？
03
Stop：停止
何时成功，何时因预算、阻塞或无进展而退出？
Notes: Verify 是判断产物是否符合要求的关口。State 保存跨轮次所需的工作记忆，但不会自动训练模型参数。Stop 同时覆盖成功和无法继续的情况。工程上必须保留失败与未知，不能把测试未执行、设备不可用或模型自信当作通过。

## Slide 5
适用性判断
先回答这四个问题，再决定自动化程度
05
01
任务是否反复出现？
有稳定需求，维护闭环的投入才可能得到回报。
02
错误输出能否被自动拒绝？
测试、构建、格式规则或业务断言能够给出失败。
03
Agent 是否具备完成任务的工具？
代码、构建环境与必要接口实际可用。
04
完成标准是否足够客观？
验收条件能够提前写清，并由他人复查。
Notes: 重复频率用于评估投入是否值得，不是普遍适用的固定周频门槛。对于复杂但一次性的编码任务，短闭环仍可有效，是否值得搭建持续自动化需要另算。验收主观或工具不全时可以保留人工检查，先采用辅助式短闭环。

## Slide 6
Prompt、Context、Harness 与 Loop
它们解决不同层次的问题，可以组合使用
06
层次 | 核心问题 | 工程落点
Prompt | 本次要完成什么？ | 任务描述与输出要求
Context | 完成任务需要知道什么？ | 规格、代码、日志与状态
Harness | 模型能在什么环境里行动？ | 工具、权限、隔离与约束
Loop | 何时继续，如何修正，何时停止？ | 验证、状态、预算与恢复
Graph 描述任务间的依赖，Loop 描述任务内的反馈迭代。
Notes: 这是一组工程化理解方式，并非互斥产品分类。Prompt 表达一次任务，Context 提供相关信息，Harness 为一次运行提供工具、权限和环境，Loop 管理反馈如何驱动持续运行。Graph 用于表达任务依赖和分支，一张图的某个节点内部可以存在修复闭环。

## Slide 7
闭环系统的五类构件
围绕明确的验证关口连接工具与执行者
07
构件 | 职责 | 嵌入式开发中的落点
自动化 / 触发器 | 决定什么时候启动 | CI 失败事件或定时检查
Skill / 规则 | 复用方法与边界 | 构建步骤、代码规范、禁止修改区
执行者与检查者 | 分开实施和复核 | 生成修复与审查差异
连接器 / 工具 | 读取和操作真实环境 | 仓库、构建机、测试适配器
验证器 | 以证据接受或拒绝 | 测试结果、静态检查、板端报告
Notes: 触发器可以是手动、事件或计划任务。Skill 将稳定方法固化为可复用指令。独立 reviewer 可以降低同一上下文的偏见，但第二个模型仍可能出错，不能取代客观测试。连接器负责访问真实环境，它是否存在与是否被授权执行某动作是两个问题。状态存储是贯穿各构件的持久基础。

## Slide 8
验证证据与自我评分
先固定验收规则，再评估具体产物
08
检查方式 | 能说明什么 | 使用边界
模型自检 | 给出可能的问题与改进方向 | 分数不能证明测试通过
独立审查 | 发现遗漏、边界和设计风险 | 仍需证据支持结论
外部测试 / 规则 | 对确定产物执行可复查检查 | 结论限于已覆盖条件
人工与实物验证 | 确认系统与现场行为 | 未执行时必须记录为未知
证据绑定：产物版本 + 验收版本 + 测试配置 + 运行结果
Notes: 模型评分适合发现表达问题、遗漏和潜在风险，属于辅助审查。对软件更可靠的证据来自实际运行的检查。测试通过只覆盖测试定义的范围，不能证明没有其他缺陷。生成代码的 agent 不得为了得到绿灯而删除失败测试或降低既定验收标准。报告还需记录版本、配置、执行时间与工具结果。

## Slide 9
持久状态与恢复
保留决策需要的证据，控制每轮上下文大小
09
# 状态记录示意：每个字段服务于后续决策
task_id: uart_parser_fix # 关联同一任务
artifact_id: candidate_hash # 绑定候选产物版本
acceptance_id: locked_spec # 锁定本次验收规则
attempt: 2 # 已执行的迭代次数
failed_checks: [fragmented] # 仍未满足的条件
tried: [buffer_only] # 避免重复无效策略
next_step: preserve_tail # 下一轮的明确入口
evidence_path: run_02/report # 原始证据放文件
status: RETRY # 可恢复的当前状态
每轮只装入任务相关摘要；详细日志按需读取。
Notes: 状态应小而可恢复。除示例字段外，实际项目还可以记录验收规则版本、预算消耗、环境标识和幂等键。恢复时重新核对仓库与设备状态，不应盲目信任上次日志。保存失败要停止并报告，不能继续制造无法追踪的更改。外部状态帮助模型读取过去经历，并不改变模型参数。

## Slide 10
退出条件与人工接手
停止也是闭环的正常结果
10
状态 | 触发条件 | 交付内容
SUCCESS | 必需验收全部通过 | 候选产物与复查证据
BUDGET | 次数、时长或成本到限 | 停止点与剩余任务
STALLED | 连续无新证据或有效变化 | 重复失败与已尝试方案
BLOCKED | 依赖缺失或结果为未知 | 阻塞原因与恢复所需条件
无进展看失败特征与产物变化，不能只看模型是否说“有进展”。
Notes: SUCCESS 只在固定验收的必需项目全部通过且证据有效时使用。BUDGET 达到迭代、时间或花费上限。STALLED 是重复失败且策略或证据未发生有效变化。BLOCKED 包括设备不可用、权限不足、环境故障或检查器未知。进入人工处理时输出已完成事项、当前阻塞、最后证据和建议下一步。

## Slide 11
伪代码：受约束的单次执行
1 / 3 初始化与调用前检查
11
# 先加载记录，再核对当前仓库与环境
state = load_and_reconcile(task_id)
accept = lock_acceptance(spec) # 本次验收不可被执行者降低
for attempt in state.attempt + 1..limits.max_rounds:
if not budget.can_start(): # 调用前检查并预留预算
return stop_and_save(BUDGET, state)
try:
persist_attempt(state, attempt) # 调用前持久登记轮次
result = controlled_cycle(state, accept, limits)
catch BudgetLimit: # 单次调用也可能触发预算限额
return stop_and_save(BUDGET, state)
catch error:
return stop_and_save(BLOCKED, state, error)
Notes: 这三页伪代码是接口层设计，非某个产品的命令语法。accept 固定本次验收版本。limits 同时包含最大轮次、总时限和 token 或费用上限。persist_attempt 在外部调用前持久登记轮次，避免崩溃恢复后再次获得同一额度。controlled_cycle 在每次调用前持久预留预算，并传递超时与取消信号。结果处理延续到第三页。

## Slide 12
伪代码：执行与外部验证
2 / 3 每一步都受预算与超时控制
12
function controlled_cycle(state, accept, limits):
facts = safe_call(discover, state) # 读取真实失败
plan = safe_call(plan_next, facts) # 选择一个小改动
work = safe_call(execute, plan) # 在隔离区执行
verdict = safe_call(verify, work, accept)
# safe_call 对每个工具 / 模型调用执行以下约束
# 调用前持久预留预算，设置截止时间，并传递取消信号
# 调用后登记真实消耗，超时或故障返回异常
# verify 必须输出通过、失败或未知及对应证据
return {work, verdict} # 返回可审计结果
Notes: safe_call 是执行框架提供的受控调用：检查预算、保留额度、执行调用、记录实际消耗，并在超时后取消子进程。对拒绝取消的进程需要框架兜底终止。修改在隔离工作区产生；基线失败证据和新产物都需记录。验证器使用冻结的验收规则，输出 PASS、FAIL 或 UNKNOWN 以及实际证据。

## Slide 13
伪代码：状态与停止决策
3 / 3 每种结局都保留恢复入口
13
state = merge(state, result, attempt) # 登记证据与轮次
atomic_save(state) # 临时文件后替换
if accepts(result, accept): # 必需验收全部通过
return stop_and_save(SUCCESS, state)
if result.verdict == UNKNOWN: # 未执行不能算通过
return stop_and_save(BLOCKED, state)
if no_progress(state): # 相同失败持续出现
return stop_and_save(STALLED, state)
# 否则把失败证据带入下一轮计划
return stop_and_save(BUDGET, state) # 轮次耗尽也保存
# stop_and_save：原子落盘 + 结果摘要 + 下一步建议
Notes: 此处延续第 11 页 try 块成功后的循环体。accepts 必须检查证据属于当前产物和验收版本、必需测试确实执行且全部通过。no_progress 按具体任务定义，可以联合失败特征、产物差异与策略变化判断。stop_and_save 在原子保存当前状态后输出报告；保存失败会显式报错并停止。

## Slide 14
教学案例：UART 流式协议解析
目标：在固定协议规则下正确处理分片与粘包
14
契约 | 本次约束
输入格式 | 2 字节同步头 + 长度 + 载荷 + 2 字节 CRC
正确行为 | 分片帧等待后续字节，连续完整帧逐个输出
异常行为 | 拒绝长度越界与 CRC 错误，按规格恢复同步
完成证据 | 固定用例通过，构建通过，相关回归无新增失败
修改边界 | 限定解析模块，保持既有协议与接口不变
教学假设：CRC 参数、字节序与最大载荷由协议规格锁定。
Notes: 本案例是原创教学假设，未对真实代码或硬件执行测试。协议假设为两字节同步头、一个长度字段、可变载荷和两字节 CRC。实际 CRC 多项式、初值、反射设置、长度含义和最大载荷必须由真实协议规格锁定，不能由模型猜测。ISR 到任务的数据搬运和板端吞吐率属于额外系统验证范围。

## Slide 15
教学推演：失败如何推动下一轮
以下是预设场景，展示决策逻辑，不代表实测结果
15
轮次 | 发现的失败 | 最小修正方向 | 下一轮证据
1 | 半帧被提前消费 | 保留未完成帧字节 | 分片用例结果
2 | 异常长度未正确拒绝 | 先检查长度与缓存边界 | 长度边界与原有回归
3 | 错误帧后无法恢复解析 | 按规格消费字节并重同步 | CRC、恢复与完整回归
每轮输出：代码差异、用例结果、失败特征与下一步。
Notes: 第一轮重点是保留不完整帧，不能把所有失败一起改。第二轮在读取载荷或 CRC 前检查长度和缓冲区边界。第三轮修复错误帧后的恢复同步。每轮都重跑分片、粘包和之前已通过的回归用例，防止新修复破坏旧行为。测试数减少也不必然代表进展，需要确认没有删除或弱化用例。

## Slide 16
FreeRTOS 与板端验证边界
主机验证和系统验证覆盖不同问题
16
主机侧可快速闭环
分片、粘包与非法输入
内存边界与协议回归
构建与静态检查
板端需补充真实证据
中断与任务之间的交接
DMA / 缓冲区并发行为
复位恢复、吞吐与时序
设备不可用 → 保存软件证据与板端待办 → 交还人工恢复条件
Notes: 流式解析逻辑可用主机侧用例快速验证，但主机通过不能覆盖中断时序、DMA 缓冲复用、任务同步或实物吞吐。协议字节序、CRC 和缓冲区边界仍要在目标编译环境核对。若没有板卡或测试适配器，任务状态应说明“软件验证通过，板端待验证”，不能把整个硬件任务标记为完成。

## Slide 17
成本来自重复读取与重复尝试
用每个验收通过结果的总成本评估收益
17
输入上下文策略 | 第 1 → 5 次调用，千 token | 累计输入
逐轮保留新增历史 | 8 / 12 / 16 / 20 / 24 | 80 千
固定摘要预算 | 8 / 8 / 8 / 8 / 8 | 40 千
教学假设：5 次调用，仅计算输入，不含缓存、输出与工具。
单位验收成本 =（模型 + 工具 + 人工复核成本）÷ 验收通过数
Notes: 表中数字是人为构造的输入 token 教学模型，不是某工具实测。假设五次调用，无缓存或压缩，且只比较输入，不包含输出 token、工具费用、验证机器和人工复核。真实成本还受模型价格、缓存命中率和实际调用次数影响。不能简单认定双 agent 的费用总会翻倍，也不存在统一的验收率盈亏门槛。

## Slide 18
常见失败模式与处理
把失败原因转成下一步动作
18
失败模式 | 表面现象 | 处理方式
自证成功 | 模型说完成，测试没有执行 | 强制读取外部检查结果
假进展 | 反复改同一位置，失败未变化 | 无进展计数与人工升级
验收漂移 | 删用例、放宽阈值后变绿 | 固定验收版本并审查变更
状态过期 | 新产物沿用旧报告 | 证据绑定版本，恢复时重核对
重复副作用 | 同一任务重复创建结果 | 幂等标识、隔离与单任务锁
Notes: 重复运行本身没有价值。对同一失败持续做同类修改应终止或换策略。对验收规则变化需要单独审查。运行恢复时核对产物哈希避免使用过期结果。多个任务写同一个工作区时要明确串行、隔离或租约。表中是设计建议，需要按任务约束配置，并非某工具的默认行为。

## Slide 19
落地顺序
先稳定一个小任务，再把可靠做法固化
19
01
跑通一次人工流程
明确输入、工具、验收和输出证据。
02
固化为 Skill
保存步骤、约束和失败处理方法。
03
加入有限闭环
补上验证、状态、预算与人工接手。
04
最后接入调度
观察验收成本与失败原因，再扩大范围。
Notes: 选择一个边界清楚、反馈便宜的任务，例如固定模块的构建失败分类与修复。先手工验证输入输出完整，再沉淀 Skill。封装循环时补齐验证、预算、状态和异常退出。只有重复运行稳定后才加事件或定时调度。试点指标可记录验收通过比例、每个通过结果成本、人工接手次数及故障原因。

## Slide 20
下一步：选择一个可验证的小任务
把闭环规格写清，再让 Agent 开始执行
20
完成凭什么判断？
失败之后如何变化？
什么时候必须停？
交付目标：一个任务契约、一条证据链、一个可恢复的闭环。
Notes: 可以用三个问题结束分享：完成凭什么判断，失败之后如何变化，什么时候必须停。请听众选出一个真实候选任务，填写触发条件、输入、工具、验收和退出规则。HTML 配套文档包含分步示意、教学模拟器、完整伪代码和落地清单。不要先扩大 agent 数量或运行时长，应先让一个任务闭环可复查。